http://www.magyarzoldkereszt.eu/index.php/egyesulet/ecoflotta-tamogatolap

http://www.szechenyiforum.hu/szechenyiforum/hirek/6436/500/Hableany_flotta_az_europai_viziuton

Gróf Széchenyi Ödön féle (1867évi) túra lakóhajó papírmodell

Lakóhajó gyártó cégnek

Tárgy: Hableány (replika) lakóhajó árajánlatkérés

Az Európai Parlament és a Tanács 1194/2011/EU határozata (2011. november 16.) az Európai Örökség cím pályázatról rendelkezett. Gróf Széchenyi Ödön féle (1867 Párizsi Világkiállítási aranyérmes) első túra lakóhajó replikával és Budapest – Párizs közötti 2100 km első transzeurópai túra lakóhajóútjával 2016-ban az Európai Örökség díjra pályáznánk. 

Kérjük árajánlatukat 60 millió Ft bruttó keretösszegen belül a 2012 évi Magyar Hajózási Stratégiához adott és a MANNAENEGY Tanácsadó egyéni cég szellemi tulajdonát képező „Hableány” túra lakóhajó replika ajánlatkérési műszaki leírás alapján. Honlapunkon lásd.     http://www.jedi.mannaenergy.eu/index.php/archivum/esemenyek/69-ngm-velemenyezes műszaki leírásnak megfelelő, (a lakóhajó gyártó cég által biztosított) lakóhajó gyártási tervek alapján, kulcsrakész „Hableány” replika túra lakóhajó (személyszállító elektromotoros yacht) árajánlatot kérünk. 5 kWp napelem tetővel és 40 kW.h elektromos akkumulátor kapacitással kulcsrakészen.

A hivatkozott honlapi műszaki leírásban megadott főerőgép lehetőségek közül a kishajó orrészén (P1400251 vízmolnárgéphajó) licenc hasznosítás szerinti 5 kW zöldáramú kísérleti hidrogenerátor és 
kísérleti lamináris vízörvénycső helyét kell csak biztosítani a lakóhajó gyártó cégnek. A lent megadott 60 millió Ft ajánlati költségkereten belül. Az ajánlat adó által történő „Hableány” lakóhajó formai replika hajótervezés után adott kishajó gyártási ajánlatban visszaigazolandó kishajó alapadatok:

| 1 | Kishajó anyaga hajóépítési acél | 3-4 mm |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kishajó maximális hossz | 18,3 m |
| 3 | Maximális szélesség (lapátkeréknél) | 3,66 m |
| 4 | Kishajó merülés | 0,45 m |
| 5 | Kishajó oldalmagasság | 1,3 m |
| 6 | Kishajó lakótér tető az alapvonaltól | 2,5 m |
| 7 | Kishajó lakótér külső szélessége | 2,26 m |
| 8 | Kishajó lapátkerék átmérő | 1,8 m |
| 9 | Kishajó lapátkerék szélesség | 0,65 m |
| 10 | Lapátkerék elektromotor teljesítmény | 4,4 kW |
| 11 | Kishajó állóvízi max. sebesség | 8 km/h |
| 12 | Kishajó személyzet | 1 fő |
| 13 | Kishajó maximális utaslétszám | 8 fő |
| 14 | Kishajó napelem tető teljesítmény | 5 kWp |
| 15 | Villamos akkumulátortelep kapacitása | 40 kW.h |

60 millió Ft bruttó keretösszegen belüli kulcsrakész árajánlatukat remélve, maradok tisztelettel

Budapest, 2015.febr.12

Kiss János Ferenc 
ügyvezető

30/293-4794

tanacsado@mannaenergy.eu

www.jedi.mannaenergy.eu